Příloha č. 2 specifikace – výtah B MMK

Výměna výtahu budovy čp. 618 na Karola Śliwky v Karviné – Fryštátě

- Specifikace dodávky a montáže výtahu včetně všech příslušenství

- – budova B MMK

Osobní 630/8 osob, trakční, průchozí, invalidní, šachta původní betonová, počet stanic 6, přední vstupy 5, zadní vstupy 1

- 01 -  Dodávka a montáž mechanické části výtahu (včetně demontáže stávající):

- Rám 630 kg, vybavení zachycovači, závěs pro lana, vodící čelisti, samomaznice, nárazníky v povrchové úpravě

- Kabina výtahu TOV 630 kg/8 osob s povrchovou úpravou broušená nerezová ocel, podlahová krytina protiskluzová, rozměr podlahy 1 100 x 1 400 mm, výška kabiny 2 200 mm, osvětlovací tělesa - bodové LED, zrcadlo, nerezové trubkové madlo, sklopné sedátko nerez a okopová lišta

- Vodítka kabiny opatřena spojovacími zámky včetně spojovacích setů a příchytek

- Vodítka protiváhy opatřených spojovacími zámky včetně spojovacích setů a příchytek

- Konzoly vodítek včetně kotvení

- Obousměrný omezovač rychlosti, kryt rotujících částí, závaží omezovače rychlosti včetně spínače a lanka

- Nosné lana včetně závěsných šroubů a lanových svorek

- Protiváhy v kovovém rámu a litinovým závažím s povrchovou úpravou syntetický lak

- Stavitelné nárazníky kabiny a protiváhy

- D+MTŽ sklopný žebřík pro bezpečný vstup do prohlubně výtahové šachty

        - - vše ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami a v souladu s platnou legislativou.

- 02 - Dodávka a montáž šachetních dveří (včetně demontáže původních dveří):

- Automatické dvoupanelové centrální dveře - rozměr dveří 900 x 2 000 mm

- Přejezdový plech a celoplošné světelné závory

- Povrchová úprava křídel a rámu šachetních dveří NEREZ BRUS

- Požární odolnost EW 60

        - - vše ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami a v souladu s platnou legislativou.

- 03 -  Dodávka a montáž pohonu (včetně demontáže původního pohonu):

1.   D+MTŽ synchronní (bezpřevodový) pohon s rychlostí 1 m/s a příkonem 4,1 kW s dvojčinnou brzdou, kryty rotujících částí a čidlo

    - 2.  Odpružený demontovatelný rošt stroje a roznášecího roštu dle statického posouzení podlahy strojovny

        - - vše ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami a v souladu s platnou legislativou.

04 - Dodávka a montáž elektročásti výtahu (včetně demontáže původních):

- Mikroprocesorový rozvaděč výtahu, řídicí systém sběr směrem dolů – SIMPLEX - umístění vedle dveří výtahu v poslední stanici

- Antivandalní jednotlačítkové přivolávače v provedení NEREZ, displej polohové signalizace ve všech stanicích s potvrzením volby a tlačítky s podsvícením

- Antivandalní tlačítka do kabiny výtahu s umístěním ve sloupu NEREZ BRUS, komunikační řídicí systém výtahu GSM s tlačítkem pro urychlení otevření/zavření dveří.

- Kompletní elektroinstalace klece, signalizace přetížení, polohové signalizace, nouzového osvětlení klece a signalizace při dojezdu – gong včetně hlášení stanic a indukční smyčky

- Rozvodná krabice a revizní jízdy na klec výtahu včetně povinné výbavy dle ČSN-EN

- Bistabilní snímače polohy na klec včetně koncových spínačů a magnetů na vodítka

- Ploché vlečné kabely uchycené na kleci s konektorováním včetně klínových svorníků

- Tenzometrické vážení kabiny klece

- Elektroinstalace výtahové šachty a strojovny včetně zapojení bezpečnostního obvodu, hlavního vypínače, osvětlení šachty a osvětlení nástupišť v souladu s ČSN-EN a platných předpisů

- Zařízení vybavené API zabudovanou konektivitou pro službu – vzdálený monitoring.

Vyhodnocování provozních parametrů a provádění Odborných prohlídek s využitím systému vzdáleného monitoringu viz ČSN 274002, čl. 5.1.

- vše ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami a v souladu s platnou legislativou.

Pozn. - přívod zůstává původní.

- 05 -  Stavební úpravy a související práce

- Nátěr prohlubně bezprašným nátěrem

- Oprava podlah na nástupištích betonovou směsí

- Oprava a výmalba kolem šachetních dveří po jejich výměně

- Lešení pro demontáž a montáž výtahu

8.  kompletní technická dokumentace elektroinstalace, výtahu, statické posouzení

9.  revize, zkoušky a dokumenty potřebné ke zprovoznění a užívání výtahu.

10. Likvidace odpadů