výkaz výměr - Výměna oken a dveří OBJEKTU Mírová čp. 1435

1. NP a suterén

Okno plastové 1 300 x 2 100mm 26 ks

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá

Název otvírky – OS pravé, sklopné

Výška kliky – 700 mm, 594,5 mm

Odvodnění - odtokové drážky dopředu

Výplň – 2 x dvojsklo Ug 1,0 W/m2K

Skladba – 2 x 4/16/4

Tloušťka – 2 x 24 mm

Rozšíření – podkladový profil, dole

Rozměry – 1 300 mm x 2 100 mm

Celostní žaluzie – 2,73 m3 / ks okno

Dřevotřískový parapet 250 mm, tl. 19 mm, povrchová úprava CPL laminát – 1,40 m /ks okno

Pozinkovaný parapet 280 mm, tl. 0,75 mm – ohýbaný – 1,32 m / ks okno

2) Okno plastové (suterén) 1 200 x 600 mm 16 ks

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá

Název otvírky – sklopné

Výška kliky – 544,5 mm

Odvodnění - odtokové drážky dopředu

Výplň – dvojsklo drátosklo 6 mm, Ug = 1.00 W/m2K

Skladba – 6/14/4

Tloušťka – 24 mm

Rozšíření – podkladový profil, dole

Rozměry – 1 200 mm x 600 mm

3) Plastové dveře s nadsvětlíkem 1 350 x 3 000 mm 2 ks klika zevnitř, pojistka + madélko

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá, pevné zasklení rámu, 2 x křídlo rovné

Název otvírky – HS fix pro rám, balkonové otevíravé levé, balkonové OS pravé

Příčky – příčka 83 mm

Výška kliky – 2 x 1 000 mm, okenní klika uzamykatelná

Odvodnění - odtokové drážky dopředu

Výplň – 5 x dvojsklo Ug 1,0 W/m2K

Skladba – 5 x 4/16/4

Tloušťka – 5 x 24 mm

Rozšíření – podkladový profil, dole

Rozměry – 1 350 mm x 3 000 mm

Celostní žaluzie – 3,06 m3 / ks dveře

4) vstupní dveře hliníkové 1 350 x 2 250mm 1 ks

Konstrukce – MB-79N dveře vnitřní otvíravé ven

Rozměr – B = 1 350 mm (1 046/304 mm), H = 2 250 mm

Barva profilů – mat*standart RAL 7016 lak standartní

Barva kování – antracit, stříbrná, nerez ocel

Skla - iz. 40 mm, Ug = 1,1 W/m2K

Kování – koule/klika – nerez, 3-bodový panikový zámek dle EN 179 na aktivním křídle, el. pohon, samozavírač (rameno s aretací a vypínačem)

Purenitový podkladní profil

5) vstupní dveře s nadsvětlíkem 1400 x 4300 mm 1 ks s nízkým al prahem, otevíravé VEN, PRAVÉ, klika+koule nerez, panty nerez.

Rám okenní 64mm

Rám dveřní 78mm pro VD VEN

Al prah 20mm hl. 72mm

Křídlo: 2 x Pevné zasklení rámu, Křídlo dveřní ven 125mm + práh

Barva rámu: Bílá

Barva křídla: Bílá

název otvírky: 2 x HS fix pro rám G-U dveře D+A 1kř. pravé

výška kliky: standart

klika – klika/koule nerez + panty nerez

odvodnění odtokové drážky dopředu

výplň - 4 x dvojsklo Ug: 1.00 W/m2K

skladba - 4 x 4/16/4

tloušťka - 4 x 24.0 mm

Spoj - malé H 6050

Příčka - 83mm

Rozšíření:

Rozšíření 100mm hl. 70 mm nahoře

Rozšíření 100mm hl. 70 mm vpravo

Rozšíření 100mm hl. 70 mm vpravo

Rozšíření 100mm hl. 70 mm vlevo

Rozšíření 100mm hl. 70 mm vlevo

Rozměry: 1 400mm x 4 300mm

6) pevné okno 1900 x 2200 mm 2 ks

Rám okenní 64mm

Křídlo: 2 x Pevné zasklení rámu

Barva rámu: Bílá

Barva křídla: Bílá

název otvírky: 2 x HS fix pro rám

odvodnění odtokové drážky dopředu

výplň: 2 x Dvojsklo Ug: 1.00 W/m2K

skladba: 2 x 4/16/4

tloušťka: 2 x 24.0 mm

Rozšíření 100mm hl. 70 mm nahoře

Podkladový profil dole

Rozšíření 100mm hl. 70 mm dole

Rozměry: 1 900mm x 2 200mm

7) pevné okno 1400 x 2200 mm 1 ks Rám okenní 64mm

Křídlo: 2 x Pevné zasklení rámu

Barva rámu: Bílá

Barva křídla: Bílá

název otvírky: 2 x HS fix pro rám

odvodnění odtokové drážky dopředu

výplň: 2 x Dvojsklo Ug: 1.00 W/m2K

skladba: 2 x 4/16/4

tloušťka: 2 x 24.0 mm

Rozšíření 100 mm hl. 70 mm nahoře

Podkladový profil dole

Rozšíření 100 mm hl. 70 mm dole

Rozměry: 1 400mm x 2 200mm

8) Těsnící pásky    									301 m

Těsnící pásky oboustranně ke všem položkám):

- Exteriérová páska (paropropustná)

- Interiérová páska (parotěsná)

2. NP

1) Okno plastové 1300 x 2100mm 29 ks

Barva rámu – bílá

Barva křídla – bílá

Název otvírky – OS pravé, sklopné

Výška kliky – 700 mm, 594,5 mm

Odvodnění - odtokové drážky dopředu

Výplň – 2 x dvojsklo Ug=1,0

Skladba – 2 x 4/16/4

Tloušťka – 2 x 24 mm

Rozšíření – podkladový profil

Rozměry – 1 300 mm x 2 100 mm

Celostní žaluzie – 2,73 m3 / ks okno

Dřevotřískový parapet 250 mm, tl. 19 mm, povrchová úprava CPL laminát – 1,40 m /ks okno

Pozinkovaný parapet 280 mm, tl. 0,75 mm – ohýbaný – 1,32 m / ks okno

- Těsnící pásky    									199 m

Těsnící pásky oboustranně ke všem položkám):

- Exteriérová páska (paropropustná)

- Interiérová páska (parotěsná)

1)Suma položek 1) – 8) (49 ks) 1. NP a suterén …….Kč bez DPH

2)Suma položek 1) – 2) (29 ks) 2. NP …….Kč bez DPH

3)Montáž oken, dveří a příslušenství …….Kč bez DPH

4)Zednické práce (zapravení špalet), výmalby špalet interiér+exteriér …….Kč bez DPH

5)Likvidace, odvoz suti a starých oken …….Kč bez DPH

Částka celkem položky 1-5 ……………………………Kč bez DPH