- Příloha č. 2 k SOD SML/0773/2022

  - Dodávka a montáž elektro částí (vč. demontáže původních)

  - nového mikroprocesorového rozvaděče výtahu, umístění řídicího systému sběr směrem dolů – SIMPLEX bude v původní strojovně výtahu nad šachtou včetně frekvenčního měniče,

  - antivandalních jednotlačítkových přivolávačů v provedení NEREZ s displejem polohové signalizace ve všech stanicích s potvrzením volby a tlačítky s podsvícením,

  - antivandalních tlačítek do kabiny výtahu umístěných ve sloupu s komunikačním řídícím systémem výtahu GSM a tlačítkem pro urychlení otevření / zavření dveří,

  - kompletní elektroinstalace klece, signalizace přetížení, polohové signalizace, nouzového osvětlení klece a signalizace při dojezdu – gong včetně hlášení stanic a indukční smyčky,

  - rozvodné krabice a revizní jízdy na klec výtahu včetně povinné výbavy dle ČSN-EN,

  - bistabilních snímačů polohy na klec včetně koncových spínačů a magnetů na vodítka,

  - plochých vlečných kabelů uchycených na kleci s konektorováním včetně klínových svorníků,

  - tenzometrického vážení kabiny klece,

  - elektroinstalace výtahové šachty a strojovny včetně zapojení bezpečnostního obvodu, hlavního vypínače a osvětlení šachty,

  - dokumentace elektro

Přívod do strojovny výtahu zůstává původní a osvětlení nástupišť a není součásti cenové nabídky.

  - Dodávka a montáž mechanických částí (vč. demontáže původních)

  - nového rámu TOV 1 000 kg, vybaveného obousměrnými zachycovači, závěsem pro lana, vodících čelistí, samomaznicemi, nárazníky v povrchové úpravě RAL 7037,

  - nové kabiny výtahu TOV 1 000 kg s povrchovou úpravou KOMAXIT (odstín RAL bude upřesněn objednatelem), podlahovou krytinou ALTRO (typ bude upřesněn objednatelem dle vzorkovníku), rozměrem podlahy 1 000 x 2 100 mm, výška kabiny 2 130 mm, osvětlovacím tělesem bodovým LED, zrcadlem a madlem nerezovým trubkovým a plastickými okopovými plechy nerezovými,

  - nových vodítek kabiny opatřených spojovacími zámky včetně spojovacích setů a příchytek,

  - nových vodítek protiváhy opatřených spojovacími zámky včetně spojovacích setů a příchytek,

  - nových ve třech osách regulovatelných konzol vodítek včetně kotvení,

  - nových automatických dvoupanelových teleskopických dveří v provedení KOMAXIT, včetně přejezdového plechu a celoplošné světelné závory,

  - nového obousměrného omezovače rychlosti, krytem rotujících částí, závaží omezovače rychlosti včetně spínače a lanka o průměru 6 mm,

  - nových nosných lan PAWO včetně závěsných šroubů a lanových svorek,

  - nové protiváhy v kovovém rámu a litinovým závažím s povrchovou úpravou syntetický lak odstín RAL 7037,

  - nových stavitelných nárazníků kabiny a protiváhy,

  - dodávka a montáž sklopného žebříku pro bezpečný vstup do prohlubně výtahové šachty.

  - Dodávka a montáž pohonu (vč. demontáže původního pohonu)

  - dodávka a montáž nového synchronního (bezpřevodového) pohonu s rychlostí 1 m/s a příkonem 7,3 kW s dvojčinnou brzdou, kryty rotujících částí a čidlem,

  - dodávka a montáž nového odpruženého demontovatelného roštu stroje a roznášecího roštu dle statického posouzení podlahy strojovny.

  - Dodávka a montáž šachetních dveří (vč. demontáže původních dveří)

  - dodávka nových veškerých šachetních automatických dvoupanelových dveří - rozměr dveří 800 x 2 000 mm,

  - povrchová úprava křídel a rámu šachetních dveří KOMAXIT (odstín RAL bude upřesněn objednatelem),

  - požární odolnost EW 60.

  - Stavební úpravy a související práce

  - úprava otvorů pro lana kabiny, protiváhy a omezovače rychlosti (celkem 6 ks),

  - oprava, líčení a bezprašný nátěr podlahy strojovny,

  - oprava podlah na nástupištích zalitím betonové směsi a oprava dlaždic (PVC) po výměně dveří,

  - úprava a líčení kolem šachetních dveří po jejich výměně,

  - lešení pro demontáž a montáž výtahu.

  - Doplňkové položky

  - vypracování výrobní a projektové dokumentace včetně statického posudku a výpočtu nosných částí a konstrukcí, nebo jiných stavebních úprav, včetně schválení,

  - dodávka použitého materiálu v nejvyšší kvalitě a jakosti1.třídy,

  - všechny vyžadované zkoušky, revize a dokumenty potřebné pro uvedení výtahu do provozu,

  - příprava podkladů pro vyřízení stavebního řízení, vypracování PBŘ vč. schválení HZS, jednání s orgány činnými ve stavebním řízení, vyřízení stavebního povolení a závěrečné kolaudace,

  - doprava materiálu na staveniště, odvoz a prokazatelná likvidace dle ISO 45 001.